## Slide 1: Tunnel Length Issue
K.Yokoya
2014-1215 推進委員会

## Slide 2: Physics Issue
TDR Design : Maximum energy ECM=500GeV
  Decided before the discovery of Higgs at ~125GeV
500GeV is close to the threshold of e+ e-  t t H at ECM=475GeV
ECM~550GeV is preferable for measuring top-Yukawa coupling
  The crosssection at 550GeV is factor ~4 larger than at 500GeV
Parameter Group report (Oct.2014)

## Slide 3: Accelerator Issue
TDRでは平均加速勾配 G=31.5MV/m
   500GeVではリナック長 ~11km*2
31.5MV/mは保証できるか？
  XFELのこれまでの縦測定結果は、ILCのスペック 35MV/mよりやや低い
  さらに、クライオモジュールに入れると悪化が見られる
    これまでモジュール化の完了した11モジュール（全体の約1割）のデータを、ILCに換算すると（容易な換算ではないが）約14% の悪化になる
  これはTTC重要なトピックスのひとつ
  12月5日TTC終了後に専門家の討議があった
実際の運転勾配が仕様よりわずかに低いと、例えば5%の減少なら、ttH は完全になくなる

## Slide 4
TTC2014@KEK D. Reschke
Note:
Acceptance criterion at lower gradient
Power-limit 31MV/m

## Slide 5: Timing Issue
( L1 + L2 + L3 ) – L4 = n x CDR
TDRの数値では ( L1 + L2 + L3 ) – L4 = 9 x CDR + 294m
この調整は
  BDSの長さ ~150m短くする
あるいは
  Expanding the DR周長を ~30m長くする
ことにより可能
これによりTDRのレイアウトはほぼ変わらない
しかし、500GeVに達するための勾配のマージンはなく、550GeVは不可能

## Slide 6: リナックを長くしなければならない場合
10%程度 (物理と加速器の要求の合計で）の延長が合理的な範囲であろう
完全なリナックの10%延長は論外
  コスト増は 500M$のオーダー
しかし、空のトンネルを用意しておくことは可能
もっとも単純な変更は、TDRのCDRをそのままにして、n=9  n=10にすること、すなわち ( L1 + L2 + L3 ) – L4 = 10 x CDR
このばあい、陽電子側のリナックトンネルの長さの増加は DLLinac = CDR /2 – 294m/2 = 1473m これはTDR linac tunnel の14% にあたる
Timing問題としてはこれで十分であるが、重心系えねるうぎーとするには、電子側も同じだけ延長する必要がある。したがって、トンネル長の増加は総計約3km

## Slide 7: 別の解
n=9 のままで CDR を長くする
DLe+Linac = 9xDCDR /2 – 294m/2
CDR は任意ではない（右表）
例えば CDR = 3508m なら DLe+Linac = 1064m = ~10% (DLtotal ~ 2.1km)
このばあいDRは 8.3% 大きくなる
  Damping timeが8.3%長くなってしまう

## Slide 8: Which is better?
DLtotal =3km
  B)よりgradient marginが大きい (14%)
DLtotal =2.1km with DCDR =269m (8.3%)
  トンネル長の増加がA)より小さい
  しかし of CDR の8.3% 増加 (wiggler長、RF power/voltage、真空システム、いずれも 8%増加）は、おそらくリナックトンネル長の1km増よりおそらく高価
  DRの設計変更のためのマンパワーが足りない

## Slide 9: 空のトンネルはどこに追加するか?
冷凍機システムとの関係がもっとも重要
各リナックの高エネルギー端がよいと思われる
  もともと PM+-8 の冷凍機システムの分担範囲が短いから、あとで増強することが可能
  そうなら、アクセストンネルの追加は不要

## Slide 10: 今後の予定
検討作業をすすめるにあたってのおおかたの合意
詳細設計
  必要ならDRの設計修正
  CFSの検討
    空のトンネルの位置。アクセストンネルの位置
  Cryogenics system
  Cost評価
    空のかまぼこトンネルはおよそ ~25M$/km
    Beam line (high energy beam, RTML)
    Dcost of DR
Time line
  来年早い時期にChange request
  4月のKEKでの ALCWまでに最終決定